RELAZIONE TECNICA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DISPERSIONE NEL TERRENO MEDIANTE SUB-IRRIGAZIONE DRENATA

Richiedente: ...................................

Insediamento ABITATIVO

| Scarico assimilabile al Civile: | ................................... |
| --- | --- |
| (indicare la provenienza degli scarichi e nella Relazione Generale descrivere l’attività insediata) |

La sub-irrigazione drenante si attua in presenza di terreni impermeabili.

I liquami trattati sono esclusivamente quelli provenienti da scarichi di abitazioni o assimilati; le acque meteoriche devono essere smaltite separatamente su fossati o linea acque bianche esistente.

Nella costruzione del sistema fognario devono essere rispettate le specifiche normative e disposizioni tecniche vigenti ed in particolare le prescrizioni contenute nell’allegato 5 Delibera C.M. 4/2/1977 relative alle norme tecniche generali sulla natura e consistenza degli impianti di smaltimento sul suolo o sottosuolo di insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5000 mc., e nel Regolamento Comunale di Fognatura.

Gli elementi tecnologici costituenti l’impianto sono:

- Rete interna

La rete interna Acque Nere deve essere eseguita nel rispetto di quanto previsto nell’art. 28 del Regolamento Comunale di Fognatura; in particolare deve essere prevista l’installazione di vasca condensa grassi atta a ricevere gli scarichi provenienti da cucine e lavanderie

- Fossa settica IMHOFF

Ai sensi e per gli effetti della tabella allegata alla circolare Regionale 4/6/1986, n. 35 il dimensionamento della fossa settica IMHOFF è così determinata:

| ABITANTI EQUIVALENTI | CONTENUTO MINIMO EFFETTIVO DI LIQUAMI |
| --- | --- |
|  | COMPARTO SEDIMENTAZIONE | COMPARTO DIGESTIONE |
|  | Contenuto totale | Litri/Abitante | Contenuto totale | Litri/Abitante |
| Fino a 10 |  | 600 | 60 | 2.000 | 200 |
| Fino a 20 |  | 1.100 | 55 | 4.000 | 200 |
| Fino a 30 |  | 1.500 | 50 | 6.000 | 200 |

L’impianto è progettato per n° ............... Abitanti Equivalenti;

Si precisa inoltre che:

- I divisori paraschiuma della vasca Imhoff devono essere immessi nei liquami per una profondità (a 5 cm;

- Il rapporto diametro/altezza deve essere contenuto fra 1,5 e 2,5 e comunque non inferiore a 1,5;

- La fossa settica deve essetre dotata di un tubo di ventilazione di diametro utile non inferiore a 10 cm, da prolungarsi fino a sopra il tetto dell’edificio di cui la vasca è al servizio. Tale tubo di ventilazione potrà essere lo stesso tubo di ventilazione della condotta di scarico liquami opportunamente prolungato;

- La fossa settica deve essere istallata esternamente al fabbricato di cui è al servizio, alla distanza di ml.1 dal muro perimetrale di fondazione, ed almeno ml 10 da pozzi, condotte e serbatoi di acqua destinata ad uso potabile;

- La fossa settica deve essere dotata di chiusini di ispezione di dimensioni sufficienti a garantire una facile ispezione e permettere un agevole asporto dei fanghisenza provocare danni alla struttura interna del manufatto;

- L’asportazione del fango dovrà essere fatto periodicamente secondo necessità;

- Buona parte del fango verrà asportato, essiccato all’aria e usato come concime, nel pieno rispetto delle norme igieniche vigenti, senza che venga arrecato fastidio al vicinato o danno all’ambiente, o portato ad altro idoneo smaltimento previsto per Legge; l’altra parte resterà come innesto per il fango (all’avvio dell’impianto si metterà della calce);

- Formazione della trincea di percolazione

Il liquame proveniente dalla chiarificazione primaria (Condensa Grassi e Vasca Imhoff), mediante condotta a tenuta perviene in vasca in calcestruzzo a tenuta con sifone di cacciata per l’immissione nella trincea di percolazione; in tale sito avviene il trattamento secondario per assorbimento nel terreno tramite condotta superiore “DISPERDENTE” e recapito in fossati con condotta inferiore “DRENANTE”.

La trincea di percolazione dovrà essere eseguita seguendo, per quanto possibile, le seguenti indicazioni:

- La trincea sia profonda mediamente cm. 150, larga alla base almeno cm. 60, con inclinazione delle pareti secondo la consistenza del terreno.

- Il fondo dello scavo deve essere rivestito di uno strato di argilla dello spessore di circa cm. 15 o altro materiale idoneo impermeabile.

- Sopra tale strato si posa la condotta DRENANTE, circondata da pietrisco grosso, pezzatura 6-8 cm. per un’altezza di cm. 60 e successivamente altro strato di pietrisco delle dimensioni di 3-6 cm. per uno spessore di cm. 35 ed altro strato di pietrisco grosso 6-8 cm. per un’altezza di cm. 50, in mezzo al quale viene posata la condotta DISPERDENTE. Il rimanente riempimento viene eseguito con il terreno proveniente dallo scavo.

- Sopra l’ultimo strato di pietrisco, va posto in opera uno strato di geotessile, (detto anche tessuto non tessuto: T.N.T.) per impedire che la terra sovrastante vada ad intasare gli interstizi del pietrisco stesso.

- Le condotte DRENANTE E DISPERDENTE, sono costituite da tubi forati, per consentire all’acqua chiarificata di filtrare nel terreno, attraversare lo strato di ghiaia e pietrisco e rientrare nel tubo, di diametro variabile, DN 100 – 200, in funzione delle portate dello scarico, con pendenza tra 0,2 e 0,5% (sempre in rapporto a portata e diametro condotta), dei seguenti materiali:

- gres o calcestruzzo. Sopra i tubi disperdenti ed in particolare ove questi vengono distaccati, occorre porre in opera coppi o lastre di cemento allo scopo di impedire che il terreno sovrastante penetri all’interno delle tubature ostruendole;

- PVC tipo pesante;

- Vanno posti in opera tubi “areatori” verticali e penetranti nel terreno e pietrisco per circa cm 120, DN 100 – 120, a sinistra e a destra delle condotte drenanti e disperdenti ad intervalli di circa 3 ml.

- La condotta DISPERDENTE deve essere tappata almeno 5 ml. prima dello sbocco della condotta drenante;

- Lo sviluppo della condotta DISPERDENTE deve essere almeno di ml. 3 per abitante. La condotta DRENANTE deve essere ml. 5 più lunga della condotta disperdente;

- Lo sviluppo può essere ottenuto anche con condotte parallele. In tal caso debbono essere distanti l’una dall’altra almeno 2 ml;

- Le condotte disperdenti e drenanti debbono essere ubicate lontane da fabbricati, aree pavimentate o altre sistemazioni che possano ostacolare il passaggio dell’area attraverso il terreno ed a distanza di almeno 30 ml da qualunque condotta ed altra attrezzatura destinata all’approvvigionamento idro-potabile;

- Controllare periodicamente il regolare efflusso delle acque chiarificate dallo sbocco della condotta drenante..

........................  , lì ..........................

| IL RICHIEDENTE | IL PROGETTISTA |
| --- | --- |
|  | (timbro e firma) |

VERIFICA DEL RISPETTO DELLA DISTANZA FRA IL FONDO DELLA TRINCEA ED IL MASSIMO LIVELLO DELLA FALDA (Da allegare alla dispersione nel terreno mediante Sub-irrigazione DREANATA)

Allegato alla richiesta di Autorizzazione allo Scarico della Ditta: ...............................................  ,

e riguardanti gli scarichi dell’immobile di Via/P.zza  ....................................... ,

distinto al NCT con i mappali  n. ........ del Foglio ........ .

DICHIARAZIONE TECNICA

per la verifica del rispetto della distanza fra il fondo della trincea ed il massimo livello della falda

Il sottoscritto  Tit. ........     Cognome ..................................     Nome ..................................

Nato a ..................................      il ..................................

| Codice fiscale/partita IVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Residente/con studio in ...............................................    C.A.P.  ...................................

Via  .......................................      Telefono ..................    FAX ..................

PEC ....................................... @ ..........................

Iscritto all’ .......................................    dei ...................................     Provincia di ........  al N. ........

In qualità di Tecnico incaricato per la redazione dei documenti relativi alla richiesta di Autorizzazione allo Scarico dell’Edificio sito in Via ....................................... di codesto Comune.

Dopo aver osservato, in corrispondenza dei periodi freddi e piovosi e nei momenti di piena dei corsi d’acqua adiacenti, il livello della falda freatica verificandola  con degli scavi,  per mezzo di pozzi comuni, eseguti su tre punti disposti come i vertici di un triangolo equilatero, ricavati ovviamente nella zona oggetto del posizionamento della trincea disperdente,

DICHIARA

Che la distanza fra il fondo della trincea e il massimo livello della falda non è inferiore al metro, e cioè pari a mt.  ........ ;

| _______________________ | ,lì __________________________ | IL PROGETTISTA |
| --- | --- | --- |
|  | _________________________ |

(timbro e firma)